TUGAS AKHIR

STUDI EVALUASI PENAMBAHAN KAPASITAS DERMAGA OIL JETTY PLTU PAITON DARI 8000 DWT MENJADI 30000 DWT

HERI SUPRIYANTO 
NIM NIM : 03104051

Dosen Pembimbing :

SAPTO BUDI WASONO, ST. MT

ROBY SISWANTO, ST. MT

JURUSAN TEKNIK SIPIL

Fakultas Teknik Sipil

Universitas Narotama

Surabaya 2008

STUDI EVALUASI PENAMBAHAN KAPASITAS DERMAGA OIL JETTY PLTU PAITON DARI 8000 DWT MENJADI 30000 DWT

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

pada

Program Studi S-1 Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik Sipil

Universitas Narotama

Oleh :

Heri Supriyanto

NIM : 03104051

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

SAPTO BUDI WASONO, ST. MT.		…………………..

ROBY SISWANTO, ST . MT		.............................

SURABAYA

MEI, 2008

STUDI EVALUASI PENAMBAHAN KAPASITAS DERMAGA OIL JETTY PLTU PAITON DARI 8000 DWT MENJADI 30000 DWT

Nama Mahasiswa		: Heri Supriyanto

NRP		: 03104051

Jurusan		: Teknik Sipil FTSP-NAROTAMA

Dosen Pembimbing	: Sapto Budi Wasono, ST.MT.

Roby Siswanto,ST.MT.

Abstrak

Dermaga Oil Jetty merupakan dermaga bongkar minyak bakar PLTU Paiton, dengan kapasitas ijin penggunaan 8000 DWT. Dengan adanya kemungkinan penurunan keandalan peralatan bongkar batu bara di dermaga Coal Jetty dimungkinkan pemaanfaatan dermaga Oil Jetty sebagai dermaga alternatif. Pemanfaatan Dermaga Oil Jetty yang berkapasitas 8000 DWT digunakan sebagai dermaga bongkar batu bara yang berkapasitas sampai dengan 40.000 DWT diperlukan suatu kajian atau studi kapasitas daya tampung atau sandar kapal.

Kontruksi dermaga Oil Jetty berukuran 24,5 meter x 38 meter dengan tipe open pier dan trestel merupakan kontruksi flate plate yang merupakan sistem pelat lantai dua arah yang memikul beban kerja langsung kekolom tanpa distribusi kearah balok panelnya. Struktur dermaga diperkirakan menggunakan karakteristik mutu beton 400 dan mutu baja tulangan U-32. Tiang pancang menggunakan jenis pipa baja berdiameter 609,6 mm dengan ketebalan 10,3mm.

Beban horizontal yang terjadi dari beban kapal 8.000 DWT sampai 30.000 DWT diketahui sebesar

Bobot 	8000 DWT 	didapat E = 19,35 ton.m

Bobot 	10.000 DWT	didapat E = 23,81 ton.m

Bobot	15.000 DWT	didapat E = 27,907 ton.m

Bobot	20.000 DWT 	didapat E = 28,55 ton.m

Bobot	30.000 DWT 	didapat E = 31,01 ton.m.

Dari berbagai model pembebanan diharapkan dapat diketahui kapasitas sebenarnya dermaga Oil Jetty.

Evaluasi ditinjau dari segi ketentuan Topographi dan Bathimetry disimpulkan bahwa Kapal dengan bobot 8.000 DWT - 10.000 DWT dapat diperkenankan untuk bersandar, sedang pada kapal dengan bobot 15.000 - 30.000 DWT kedalaman perairan dermaga Oil Jetty tidak mencukupi. Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan pengerukan sampai kedalaman minimal -13,5 meter

Evaluasi ditinjau dari struktur dermaga disimpulkan bahwa :

- Dermaga Oil Jetty mampu untuk disandari kapal berbobot 8.000 DWT dengan kombinasi beban 1 sampai dengan 8 (comco 1 ~ 8) berdasarkan Momen ijin (Mn) dibanding dengan momen maksimum yang terjadi (Mu).

- Dermaga Oil Jetty mampu untuk disandari kapal berbobot 10.000 ~ 30.000 DWT dengan kombinasi beban 1, 2, 4, 6, 7 dan 8 (comco 1,2,4,6,7,8) berdasarkan Momen ijin (Mn) dibanding dengan momen maksimum yang terjadi (Mu).

- Dermaga Oil Jetty tidak mampu untuk disandari kapal berbobot 10.000 ~ 30.000 DWT dengan kombinasi beban 3 & 5 (comco 3 & 5) berdasarkan Momen ijin (Mn) dibanding dengan momen maksimum yang terjadi (Mu).

- Penggunaan Dermaga Oil Jetty pada kapal dengan bobot 10.000 DWT ~ 30.000 DWT diatur dengan ketentuan- ketentuan khusus (mengacu pada kombinasi pembebanan).

Kata kunci: Dermaga, Trestel, Flat plate,Punching shear,Tiang pancang

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan hidayah Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini tanpa hambatan yang berarti.

Pada kesempatan ini ijinkanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dorongan tiada henti kepada kami selama penyusunan tugas akhir ini.

- Kedua orang tua kami tercinta yang selalu memberi semangat , dorongan , motivasi ,dan doa tiada henti .

- Istriku tercinta dan ana-anakku tersayang yang sabar meluangkan waktu keluarga.

- Bapak M. Ikhsan  Setiawan, ST.MT. selaku ketua Dekan Fakultas Teknik Sipil , FTSP – Narotama.

- Bapak Sapto Budi Wasono, ST.MT. selaku dosen penguji.

- Bapak Roby Siswanto,ST.MT. sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran dan arahan dalam mencapai hasil yang terbaik dalam tugas akhir ini.

- Bapak A. Kayis, Ir sebagai Dosen Koordinator yang tak kenal lelah memberikan semangat dan bantuan

- Seluruh Dosen Jurusan Teknik Sipil yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya .

- Sahabatku Andika yang telah membantu banyak bantuan pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- Seluruh sobat seperjuangan yang tidak pantang menyerah yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan studi di Teknik Sipil Narotama, ayo maju terus pantang mundur . Semoga kita sukses bersama.

Tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu segala saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi tercapainya hasil yang terbaik bagi kita semua .

Surabaya, Mei 2008

Heri Supriyanto

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Abstrak					i

Kata Pengantar					ii

Daftar Isi					iii

Daftar Tabel					x

Daftar Gambar					xii

Bab I Pendahuluan					1

1.1  Latar Belakang 					1

1.2  Rumusan Masalah					2

1.3  Maksud dan Tujuan 					2

1.4  Batasan Masalah					2

1.5  Manfaat Penulisan					2

1.6  Lokasi Studi					3

Bab II Landasan Teori					6

  - Umum					6

  - Data-data yang berhubungan dengan evaluasi dermaga      					6

  - Macam dan Jenis Kapal					6

    - Kapal Penumpang					8

    - Kapal Barang					8

  - Topografi dan Bathymentri					9

  - Hydro Oceanografi					9

    - Angin dan Tekanan Angin					10

    - Pasang Surut					10

    - Gelombang Laut					12

    - Arus Laut					12

  - Kondisi Tanah Dasar					13

    - Besaran Tanah					13

    - Penyelidikan Tanah					13

  - Parameter Penentuan Ukuran Pelabuhan					15

    - Panjang					15

    - Lebar					16

    - Kedalaman					16

  - Konstruksi Dermaga					16

    - Dermaga					16

    - Trestel					17

    - Dolphin Penambat					17

  - Gaya-gaya Yang Bekerja Pada Dermaga					17

    - Gaya Vertikal					18

      - Beban Mati					18

      - Beban Hidup 					18

      - Beban Terpusat					18

    - Gaya Horizontal					18

      - Gaya Akibat Angin					19

      - Gaya Akibat Arus					20

      - Gaya Akibat Benturan Kapal					20

      - Gaya Tarikan Kapal 					25

      - Gaya Akibat Gempa					25

  - Perhitungan Konstruksi Bagian Atas					26

    - Perhitungan Plat					26

    - Fender					27

    - Alat Penambat					28

  - Perhitungan Konstruksi Bagian Bawah					29

    - Pondasi Dangkal dan Pondasi Dalam					29

    - Tiang Pancang dan Pilar Bor 					29

    - Macam Tiang Pancang					30

      - Tiang Pancang Menurut Pemindahan Beban					30

      - Tiang Pancang Menurut Bahan 					31

      - Fungsi Tiang Pancang					32

      - Perhitungan Tiang Pancang					32

      - Pemilihan Tiang Pancang					33

    - Daya Dukung Tanah					33

Bab III Metodologi Pembahasan 			          				36

  - Langkah-langkah Penyusunan					36

  - Sumber Data 					36

  - Langkah-langkah Pengolahan Data					37

Bab IV Analisa Data dan Pembahasan			          				39

  - Sejarah Singkat PT PJB UP Paiton        		         				39

  - Dermaga Oil Jetty					44

  - Jenis Kapal yang Bersandar					46

  - Data Topografi dan Bathymetri					47

    - Data Topografi					47

    - Data Bathymetri					47

    - Data Sendimentasi					48

  - Hydro Oceanografi					48

    - Data Angin dan Tekanan Angin					48

    - Data Pasang Surut					49

    - Gelombang Laut					49

    - Arus Perairan					50

  - Evaluasi Kapasitas Dermaga					50

    - Ketentuan panjang Kapal					50

    - Ketentuan Kedalaman Perairan					52

  - Evaluasi Struktur Dermaga					53

    - Beban Horizontal Akibat Sandar Kapal					53

    - Beban Vertikal					63

      - Data-data Dermaga					63

      - Peraturan-peraturan					63

      - Kualitas Material					63

      - Perencanaan Pembebanan					64

      - Pembebanan					65

      - Gambar Pembebanan Dermaga					67

    - Hasil Perhitungan SAP 2000					68

      - Akibat Bobot Kapal 8.000 DWT					68

      - Akibat Bobot Kapal 10.000 DWT					68

      - Akibat Bobot Kapal 15.000 DWT					69

      - Akibat Bobot Kapal 20.000 DWT					69

      - Akibat Bobot Kapal 30.000 DWT					70

    - Kontrol Perhitungan Dimensi					70

      - Kontrol Dimensi Kolom					70

      - Kontrol Dimensi Plate					72

    - Kontrol Momen Nominal Tulangan Terpasang					74

      - Bobot Kapal 8.000 DWT					76

      - Bobot Kapal 10.000 DWT					77

      - Bobot Kapal 15.000 DWT					78

      - Bobot Kapal 20.000 DWT					78

      - Bobot Kapal 30.000 DWT					79

    - Kontrol Geser Antara Joint Plate dan Tiang Pancang			80

    - Kontrol Tiang Pancang Terhadap Beban Vertikal				84

Bab V Kesimpulan Dan Saran				        				87

Daftar Pustaka

Lampiran – Lampiran

- Data Performance Fender CSS 800 Shibata

- Data Dimensi Fender CSS 800 Shibata

- Dimensi Kapal rangkuman Fentek Produk

- Typical Berthing Location by Fentek

- Berthing Velocity by Fentek

- Data SPT tanah PLTU Paiton Bore hole 6 (lokasi dermaga Oil Jetty)

- Analisa awal dari LPPM ITS

TABEL

Tabel 2.1. Tinggi gelombang yang di  perkenankan dikaitkan dengan besar ukuran dan jenis kapal	12

Tabel 2.2. Kecepatan merapat kapal pada dermaga							21

Tabel 2.3. Berthing Velocity									22

Tabel 2.4. Gaya Tarik pada Bollard								25

Tabel 2.5. Faktor Keamanan untuk Kapasitas dukung Aksial Tiang Pancang				35

Tabel 2.6. Angka Keamanan untuk Gaya Cabut Tiang Pancang					35

Tabel 4.1. Kapasitas Terpasang PLTU Paiton							39

Tabel 4.2. Data Angin Tahunan									49

Tabel 4.3. Reaction Force Fender CSS-800 akibat beban horisontal					62

Tabel 4.4. Tegangan Leleh Karakteristik Baja Tulangan						63

Tabel 4.5. Beban Horisontal yang diterima dermaga vs. bobot kapal					65

Tabel 4.6. Nilai Response Spectrum								67

Tabel 4.7. Element Force Area Shell SAP 2000 beban 8000 DWT					68

Tabel 4.8. Element Force Area Shell SAP 2000 beban 10000 DWT					68

Tabel 4.9. Element Force Area Shell SAP 2000 beban 15000 DWT					69

Tabel 4.10. Element Force Area Shell SAP 2000 beban 20000 DWT				69

Tabel 4.11. Element Force Area Shell SAP 2000 beban 30000 DWT				70

Tabel 4.12. Ketentuan Tebal Plat									72

Tabel 4.13. Mu dibanding Ф Mn dari bobot kapal 8000 DWT					77

Tabel 4.14. Mu dibanding Ф Mn dari bobot kapal 10000 DWT					77

Tabel 4.15. Mu dibanding Ф Mn dari bobot kapal 15000 DWT					78

Tabel 4.16. Mu dibanding Ф Mn dari bobot kapal 20000 DWT					78

Tabel 4.17. Mu dibanding Ф Mn dari bobot kapal 30000 DWT					79

Tabel 4.18. Vu dibanding Ф Vn dari bobot kapal 8000 DWT					82

Tabel 4.19. Vu dibanding Ф Vn dari bobot kapal 10000 DWT					82

Tabel 4.20. Vu dibanding Ф Vn dari bobot kapal 15000 DWT					83

Tabel 4.21. Vu dibanding Ф Vn dari bobot kapal 20000 DWT					83

Tabel 4.22. Vu dibanding Ф Vn dari bobot kapal 30000 DWT					83

GAMBAR

Gambar 1.1.  Lokasi PLTU Paiton								4

Gambar 1.2.  Kondisi awal pantai sekitar pelabuhan Oil Jetty					5

Gambar 2.1.  Dimensi Kapal									23

Gambar 2.2.  Effectife Berthing Energy								24

Gambar 4.1.  Diagram alir Proses PLTU Paiton							42

Gambar 4.2.  Diagram Alir Penanganan Air Tawar							42

Gambar 4.3.  Diagram Alir Penanganan Batu Bara							44

Gambar 4.4.  Dermaga Oil Jetty									46

Gambar 4.5.  Peta Bathymetri oleh PT DAB 2003							48

Gambar 4.6.  Level Minimal Fulldraft Kapal							52

Gambar 4.7.  Beban Terpusat Truk								65

Gambar 4.8.  Kurva Respons Spectrum 								66

Gambar 4.9.  Pembebanan pada Dermaga								67

Gambar 4.10 Daerah Pembebanan Kolom							71

Gambar 4.11 Penampang Persegi Ekuivalen untuk Komponen Pendukung				73

Gambar 4.12 Dimensi Tulangan Terpasang							74

Gambar 4.13 Analisis Balok Bertulang Rangkap							75

Gambar 4.14 Hubungan Slab dan Kolom								81

Gambar 4.15 Konstruksi Tiang Pancang dan Kedalaman						85

DAFTAR PUSTAKA

- Marine Fender Design Manual Bridgestone , Bridgestone Japan

- Shibata Marine Product, Shibata

- Fentek Marine Product, Fentek

- Perencanaan Pelabuhan, Soejono Kramadibrata (2001)

- Pelabuhan, Prof. Ir. Bambang Triatmodjo (1996)

- Struktur Beton Bertulang, Ir. Istimawan Dipohusodo (1994), Penerbit PT Gramedia

- Design & Construction of Ports & Marine Structures, Alonzo DeF Quinn (1972), Penerbit Mc Graw Book Company

- Struktur Beton bertulang , Edward G. Nawy (1990)

- Standart Perencanaan Ketahanan Gempa untuk struktur bangunan Gedung, SNI 1726-2002

- Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung,  SNI 03-2847-2002

- Analisa Dinamik Gedung 5 Lantai menggunnakan SAP 2000 (GEMPA RESPONSE SPECTRUM DAN TIME HISTORY ANALYSIS), A. Khoirur Roziq.

- Aplikasi SAP 2000

- Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIUG), Dinas Pekerjaan Umum (1983).