TUGAS AKHIR

STUDY KELAYAKAN GUDANG TERTUTUP

MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BAJA

DI PT PJB UP PAITON

SUKARNI

NIM 03104053

Dosen Pembimbing :

ROBY SISWANTO ST, MT

M. IKHSAN SETIAWAN ST, MT

JURUSAN TEKNIK SIPIL

Fakultas Teknik Sipil

Universitas Narotama

Surabaya 2008

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wbr

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program study Strata Satu ( S1) Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.

Tugas Akhir ini kami beri judul :

" Study Kelayakan Gudang Tertutup Menggunakan Konstruksi baja

di PT PJB UP Paiton "

Menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan wawasan penyusun, sehingga dalam penyusunan  Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca kami perlukan untuk perbaikan penulisan kami selanjutnya.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir maupun batin dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

- Bapak M. Ikhsan Setiawan ST, MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.

- Bapak Adhi Muhtadi ST, SE, MSi selaku Ketua Program Study Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya

- Bapak Roby Siswanto ST, MT selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

- Bapak Ir. Ahmad Kayis, selaku Dosen dan Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi selesainya Tugas Akhir ini.

- Yang tercinta Ibuku dan Istriku ( Sofie Diana Lastri ) yang telah memberikan dukungan moral dan selalu memanjatkan do'a demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.

- Ketiga buah hati kami Eva, Reza dan Abhi yang selalu sabar menanti sehingga kami selalu tabah menghadapi berbagai rintangan.

- Rekan-rekan kerja di Bidang Sarana : Mas HeRy, Mas EKo dan Pak UDin terima kasih atas bantuan, kritik dan sarannya.

- Rekan-rekan Fakultas Teknik Sipil atas supportnya.

- Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat atas kebaikan dalam membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penyusun berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan Almamater pada khususnya.

Wassalaamu'alaikum wr. wbr

Surabaya, April 2008 Penyusun

DAFTAR ISI

# HALAMAN JUDUL

# LEMBAR PENGESAHAN 		i

# LEMBAR PERSETUJUAN 		ii

KATA PENGANTAR 		iii

DAFTAR ISI 		v

DAFTAR TABEL 		viii

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK 		ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 		1

1.2. Sasaran 		1

1.2.1. Bagi mahasiswa 		1

1.2.2. Bagi Universitas 		1

1.2.3. Bagi Perusahaan  		2

1.3. Maksud dan tujuan 		2

1.4. Rumusan masalah 		2

1.5. Batasan Masalah 		2

1.6. Sistematika penulisan 		3

BAB II KAJIAN PUSTAKA 		5

2.1. Sifat-sifat bahan 		5

2.2. Tegangan leleh dan tegangan dasar 		6

2.3. Faktor keamanan dan faktor beban 		7

2.4. Perencanaan batang tarik 		7

2.5. Perencanaan batang tekan 		9

a. Kelangsingan batang tekan 		10

b. Kesetabilan batang tekan 		10

2.6. Konstruksi Atap 		11

2.6.1. Jarak gording dan berat atap 		13

2.6.2. Study Kelayakan gording dan penggantung		15

2.6.2.1. Pembebanan		17

2.6.2.2. Momen yang terjadi pada gording		19

2.6.2.3. Kontrol tegangan		19

2.6.2.4. Pemeriksaan terhadap lendutan		21

2.6.2.5. Sambungan-sambungan dengan baut		21

2.7. Beam-colom 		22

2.7.1. Ditinjau batang yang mengalami tekuk		24

2.7.2. Pengaruh lendutan pada momen awal		26

2.7.3. Ditinjau P tidak ada 		26

2.7.4. Ditinjau P dn Q bekerja bersama-sama 		26

2.7.5. Ditinjau batang yang memikul momen 		28

2.7.6. Pengaruh beban lintang 		29

2.8. Penggunaan program bantu Sap 2000 		30

2.9. Kontrol balok, kolom dan kantilever 		30

2.10. Sambungan lentur 		32

2.11. Study kelayakan plat kaki 		33

2.11.1. Study kelayakan Base Plate 		33

2.11.2. Tebal plat kaki 		34

2.11.3. Menentukan baut angker 		35

2.11.4. Study kelayakan Pondasi 		36

BAB III METODOLOGI 		40

3.1. Pengumpulan data 		40

3.2. Perhitungan  konstruksi atap		41

3.2.1. Perencanaan gording		41

3.2.2. Sambungan gording		44

3.2.3. Penggantung gording		45

3.2.4. Ikatan angin		45

3.3. Perhitungan konstruksi utama		47

3.4. Perhitungan konstruksi kanopi		51

3.4.1. Perhitungan gaya batang		51

3.4.2. Perhitungan konstruksi kanopi		53

3.5. Perhitungan plat kaki		53

3.6. Perhitungan pondasi		56

3.7. Gambar-gambar konstruksi		57

3.8. Perhitungan  Anggaran Biaya		57

3.9. Alur Proses Study Kelayakan		58

3.7.1. Alur proses perhitungan konstruksi atap		58

3.7.2. Alur proses perhitungan konstruksi utama		59

3.7.3. Alur proses perhitungan plat dasar kolom		60

3.7.4. Alur proses perhitungan konstruksi kanopi		61

3.7.5. Alur proses study kelayakan anggaran biaya		62

BAB IV PERHITUNGAN KONSTRUKSI 		63

4.1. Perhitungan analisa Konstruksi Atap 		63

4.1.1. Perhitungan Gording 		63

1. Pembebanan 		63

2. Momen pada Gording 		64

3. Kontrol tegangan 		66

3. Cek Lendutan 		69

4.1.2. Sambungan gording 		70

a. Perhitungan baut dan plat 		70

b. Gaya-gaya yang terjadi 		71

c. Perhitungan jumlah baut 		71

d. Kontrol tegangan 		72

4.1.3. Penggantung gording 		73

1. Beban yang ditinjau 		73

2. Keseimbangan gaya 		73

3. Luas penampang 		74

4.1.4. Ikatan Angin 		74

a. Beban P' 		75

b. Reaksi perletakan 		75

c. Kontrol kelangsingan 		76

4.2. Perhitungan Konstruksi Kanopi 		77

1. Pembebanan 		77

2. Perhitungan gaya batang 		77

3 Perhitungan konstruksi kanopi 		84

4.3. Perhitungan struktur utama 		91

4.3.1. Pembebanan pada portal gable 		91

4.3.2. Kontrol portal gable 		93

1. Perhitungan sap 2000 untuk portal gable type (1) 		93

A. Cek balok 		93

a. Cek ukuran 		93

b. Cek berubah bentuk/ tidak 		93

c. Menentukan KIP 		94

d. Kontrol tegangan 		94

B. Cek kolom 		96

a. Kontrol tekuk 		96

b. Cek berubah bentuk/ tidak 		97

c. Menentukan KIP 		97

d. Cek tegangan 		98

2. Perhitungan sap 2000 untuk portal gable type (2) 		98

A. Cek balok 		99

a. Cek ukuran 		99

b. Cek berubah bentuk/ tidak 		99

c. Menentukan KIP 		99

d. Cek tegangan 		100

B. Cek kolom 		101

a. Kontrol tekuk 		102

b. Cek berubah bentuk/ tidak 		102

c. Menentukan KIP 		103

d. Cek tegangan 		103

3. Perhitungan sap 2000 untuk portal gable type (3) 		103

C. Kantilever		104

a. Kontrol profil 		104

b. Kontrol tegangan 		104

4.3.3. Sambungan-sambungan 		104

1. Sambungan kuda-kuda 		104

2. Sambungan balok kolom 		106

3. Sambungan kantilever 		107

4.4. Perhitungan base plate 		109

4.4.1. Mencari dimensi plat 		109

4.4.3. Tebal plate 		110

4.4.3. Perhitungan baut angker 		112

4.5. Perhitungan pondasi		114

4.5.1. Pondasi telapak struktur utama 		115

4.5.2. Pondasi telapak kolom praktis 		115

4.5.3. Pondasi bentuk memanjang 		117

4.6. Rencana Anggaran Biaya		118

BAB V PENUTUP		119

V.1 Kesimpulan		119

V.2 Saran		121

DAFTAR PUSTAKA		122

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Gambar-gambar

- Analisa anggaran

- Data perhitungan Sap 2000

- Tabel-tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tegangan dasar 		6

Tabel 2.2. Overleping asbes/ seng gelombang 		11

Tabel 2.3. Tebal dan berat atap 		14

Tabel 2.4. Jarak gording yang dianjurkan 		14

Tabel 2.5. Sudut kemiringan minimum 		14

Tabel 2.6. Berat penutup atap Sarana Deck 		14

Tabel 2.7. Coefisien sudut untuk analysis 		35

Tabel 2.8. Nilai-nilai kapasitas dukung Terzaqhi (1943) 		38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Titik leleh 		5

Gambar 2.2. Penampang plat 		8

Gambar 2.3. Panjang tekuk 		10

Gambar 2.4. Konstruksi atap 		12

Gambar 2.5. Pemasangan trekstang 		15

Gambar 2.6. Hubungan trekstang dan gording 		16

Gambar 2.7. Beban angin 		18

Gambar 2.8. Koefisien angin 		19

Gambar 2.9. Sambungan 		22

Gambar 2.10. Rangka atap 		23

Gambar 2.11. Kolom dan balok 		23

Gambar 2.12. Batang dengan pin ditengah 		24

Gambar 2.13. Balok dan sendi dengan pir ditengah 		26

Gambar 2.14. Plat kaki  		34

Gambar 3.1. Ikatan angin 		46

Gambar 3.2. Momen yang bekerja pada balok kolom 		48

Gambar 3.3. Konstruksi atap kanopi 		51

Gambar 3.4. Plat kaki 		54

Gambar 3.5. Beban terbagi rata 		54

Gambar 4.1. Penampang gudang 		63

Gambar 4.2. Koefisien angin 		64

Gambar 4.3. Penampang gording 		66

Gambar 4.4. Sambungan gording		72

Gambar 4.5. Penggantung gording		73

Gambar 4.6. Ikatann angin 		74

Gambar 4.7. Reaksi perletakan 		75

Gambar 4.8. Konstruksi kanopi 		77

Gambar 4.9. Akibat beban mati dan beban hidup 		78

Gambar 4.10. Akibat beban angin 		81

Gambar 4.11. Arah baban angin 		92

Gambar 4.12. Penampang balok 		99

Gambar 4.13. Sambungan kuda-kuda 		104

Gambar 4.14. Sambungan balok kolom 		106

Gambar 4.15. Sambungan balok kantilever 		107

Gambar 4.16. Plat kaki 		109

Gambar 4.17. Beban terbagi rata 		110

Gambar 4.18. Pondasi telapak konstruksi utama 		114

Gambar 4.19. Pondasi telapak kolom praktis 		115

Gambar 4.20. Pondasi memanjang 		117

KONSTRUKSI BAJA DI PT PJB UP PAITON

Nama Mahasiswa	: SUKARNI

NIM			: 03104053

Jurusan 		: Teknik Sipil Universitas Narotama

Dosen Pembimbing	: Roby Siswanto ST. MT.

: M. Ikhsan Setiawan ST, MT.

ABSTRAK

Penambahan fasilitas gudang di PT PJB UP Paiton, dewasa ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, diusianya yang menginjak tahun ke 14 sejak beroperasinya tahun 1994 belum pernah dilakukan penambahan kapasitas tersedia. Dengan semakin meningkatnya sirkulasi meterial dan persediaan yang siap pakai serta tuntutan penataan yang sesuai prosedur pergudangan menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas gudang.

Pada kesempatan ini penulis melakukan study kelayakan terhadap gudang tertutup menggunakan konstruksi baja, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu konstruksi yang kuat, aman dan efisiensi secara teknis maupun biaya, sehingga diperoleh hasil yang optimal namun layak untuk di tindak lanjuti.

Dasar-dasar perhitungan yang kami rangkum dari berbagai literatur dibutuhkan sebagai refrensi dalam perencanaan ini, dan dipertegas dengan Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesi 1983 (PPBBI 83), agar konsep-konsep perhitungan lebih terarah dengan hasil sesuai yang disyaratkan.

Perhitungan ini dimulai dari analisa pembenan yang bekerja pada konstruksi mengacu pada Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983, dilanjutkan dengan perhitungan momen-momen dan pemeriksaan batang terhadap tegangan-tegangan maupun lendutan-lendutan yang terjadi. Untuk konstruksi utama portal gable perhitungan momen maupun gaya-gaya yang terjadi akibat beban eksentris menggunakan program bantu Sap 2000. Didalam perhitungan gording, dilakukan tiga kali perhitungan trial and error, pertama dicoba profil Lip Chanel 150x65x20x3,2 dengan hasil profil bisa dipakai, selanjutnya dicoba dengan dimensi yang lebih kecil yaitu Lip Chanel 150x50x20x3,2 juga masih dalam katagori profil bisa dipakai, untuk dimensi profil gording yang sama tetapi dengan penurunan ketebalan menjadi 2,3 mm hasil perhitungan menjadi tidak layak pakai . Dengan demikian sebagai pertimbangan ekonomis maka dipilih Lip Chanel 150x50x20x3,2 sebagai profil gording. Begitu juga pada hasil perhitungan konstruksi utama,  dipilih balok kuda-kuda WF 250x175x7x11, balok kantilever WF 125x60x6x8 dan kolom WF 200x200x8x12 sebagai profil konstruksi utama, dengan pertimbangan profil layak untuk dipakai namun dari segi pembiayaan lebih ekonomis.

Study kelayakan ini semakin lengkap dengan disertainya penjelasan-penjelasan visual, berupa tampilan gambar-gambar tampak muka dan tampak samping maupun gambar-gambar potongan beserta detail bagian-bagian yang dianggap perlu dengan skala yang lebih besar. Dari gambar-gambar/bestek ini pula dapat diperhitungkan volume material yang dibutuhkan untuk merencanakan anggaran biaya.

Kata kunci : Tegangan ijin dasar, Gable frame dan PPBBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Theodosius Ir. dan Margaret Saleh Ir. (1992) " Teori soal dan penyelesaian Konstruksi Baja I jilid 1 " .

- Gunawan Theodosius Ir. dan Margaret Saleh Ir. (1991) " Teori soal dan penyelesaian Konstruksi Baja II jilid 1 " .

- Gideon Hadi Kusuma Ir., M Eng. " Perencanaan Bangunan Baja" Penerbit Universitas Kristen Petra.

- Hary Christady Hardiyanto (2002) " Teknik Pondasi 1 " Penerbit : Beta Offset.

- Oentoeng Ir. (1999 ) “ Konstruksi Baja “ Penerbit : kerjasama LPPM Universitas Kristen Petra dan Penerbit Andi.

- Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia tahun 1983

- Perturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983

- Rudy Gunawan Ir. (1993) " Pengantar Teknik Pondasi " Penerbit : Kanisius.