TINJAUAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN PEMASANGAN BATU GRANIT

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bukopin Kantor Cabang Solo)

THE PRODUCTIVITY OBSERVATION OF MANPOWER

TO GRANITE ASSEMBLING ACTIVITY

(Case Study of Project Construction in Bukopin Office Building Branch Of  Solo)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Narotama

Surabaya

Disusun Oleh :

RAGIL SANTOSO

NIM. 03104071

JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2007

ABSTRAK

Ragil Santoso, 2007, TINJAUAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN PEMASANGAN BATU GRANIT (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bukopin Kantor Cabang Solo), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

Kesuksesan pembangunan sektor jasa konstruksi tidak terlepas dari sumber-sumber daya yang mendukungnya. Salah satu faktor sumber daya yang mendukung kesuksesan tersebut adalah sumber daya tenaga kerja. Produktivitas umumnya akan mengikuti tingkat sampai sejauh mana manajemen kontraktor dapat mempertahankan pengendaliannya terhadap tenaga kerja. Produktivitas biasanya dikaitkan dengan jumlah suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok dan bisa juga oleh mesin produksi. Pada pekerjaan konstruksi di lapangan di mungkinkan adanya kerawanan terhadap waktu pelaksanaan dan biaya, hal ini salah satunya disebabkan karena pemanfaatan waktu kerja yang banyak diabaikan bahkan secara sengaja dilanggar oleh pekerja. Kerja yang bermalas-malasan ataupun korupsi jam kerja dari yang semestinya akan menghambat kemajuan yang mestinya dicapai. Sebaliknya, kerja yang efektif menurut jumlah jam kerja yang seharusnya serta isi kerja yang sesuai dengan uraian kerja masing-masing pekerja, akan dapat menunjang kemajuan serta mendorong kelancaran proyek baik secara individu maupun secara menyeluruh. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian terhadap aktivitas tiap pekerja pada waktu tertentu dalam pekerjaan pemasangan batu granit. Tipe granit yang digunakan di lantai 3 pada zona yang diamati adalah Artifical Granit Tile Tipe 400 x 400 warna A, NIRO GRANIT SARA 242. Luas Zona yang diamati adalah 192,8 m2. Jumlah pekerja pada pemasangan batu granit ini sebanyak 4 orang dengan masa penelitian selama 7 hari. Hasil penelitian dengan menggunakan metode productivity rating diketahui faktor utilitas pekerja pada hari ke-1 sebesar 75,49%, hari ke-2 sebesar 67,96%, hari ke-3 sebesar 76,60%, hari ke-4 sebesar 73,11%, hari ke-5 sebesar 74,32%, hari ke-6 sebesar 78,29%, dan hari ke-7 sebesar 77,80%. Sehingga produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan batu granit di zona penelitian pada lantai 3 proyek pembangunan gedung Bukopin kantor cabang Solo memuaskan atau efektif, karena persen waktu efektifnya selama 7 hari lebih besar dari 50%. Total waktu kerja yang tersedia selama 7 hari sebesar 2940 menit/orang. Rata-rata total waktu kerja efektif sebesar 2031 menit/orang.

PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kurikulum pendidikan pada Fakultas Teknik dan sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

- Pimpinan Program S1 Teknik Sipil Non Reguler Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

- Ibu Yulis, selaku Dosen Pembimbing.

- Dosen Penguji Pendadaran Skripsi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

- Seluruh staf pengajar dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.

- Bp. Mukayan, selaku Kepala Proyek yang memberikan izin skripsi di Proyek Pembangunan Gedung Bukopin Kantor Cabang Solo.

- Kus Mardiana Sofiah, ST, selaku pembimbing lapangan.

- Bapak Ibuku, kakak - kakakku, terima kasih atas doa dan motivasinya.

- Arjo, thank’s for all.

- Rekan-rekan Sipil Non Reguler.

- Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis dengan segala keterbatasannya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan di setiap sisinya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membawa kearah perbaikan dan bersifat membangun sangat Penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta,   Maret  2007

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL		i

HALAMAN PERSETUJUAN		ii

# HALAMAN PEGESAHAN		iii

MOTTO		iv

PERSEMBAHAN		iv

PENGANTAR		vi

DAFTAR ISI		viii

DAFTAR TABEL		x

DAFTAR GAMBAR		xi

DAFTAR LAMPIRAN		xii

# BAB I  PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang		1

1.2. Rumusan Masalah		3

1.3. Batasan Masalah		3

1.4. Tujuan Penelitian		4

1.5. Manfaat Penelitian		4

# BAB II  LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka		5

2.1.1 Alam Industri Konstruksi		5

2.1.2 Sumber Daya Manusia 		7

2.1.3 Produktivitas dan Efektivitas		8

2.1.4 Variabel-variabel  Yang Mempengaruhi Produktivitas

Tenaga Kerja  		11

2.1.5 Tenaga Kerja Langsung dan Borongan		16

2.1.6 Profil Produktivitas		16

2.1.7 Produktivitas dan Efektivitas		18

2.1.8 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja		20

  - Landasan Teori		22

  - Kerangka Pikir		24

# BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian		25

3.2. Metodologi Penelitian		25

3.3. Tahap dan Prosedur Penelitian		26

3.4. Sumber Data		28

3.5. Teknik Pengumpulan Data		28

3.6. Instrumen Pengumpulan Data		28

3.7. Bagan Alir Metode Penelitian		29

# BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengumpulan Data		30

4.2. Tipe Granit		30

4.3. Data Hasil Pengamatan		31

4.4. Perhitungan Faktor Utilitas Pekerja		38

4.5. Perhitungan Tingkat Produktivitas Efektif		38

4.6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan		41

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan		50

5.2. Saran		51

Penutup 		52

Daftar Pustaka 		53

Lampiran

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 4.1 Data Hasil Pengamatan Luasan		31

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Waktu Bekerja Kontribusi, Efektif dan

Tidak Efektif Hari ke-1		35

Tabel 4.3 Total Waktu Bekerja Kontribusi, Efektif dan Tidak Bekerja

Hari ke-1		36

Tabel 4.4 Waktu Efektif dan Produktivitas Efektif Hari ke-1		37

Tabel 4.5 Analisa waktu dan kegiatan hari ke-1		40

Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan Faktor Utilitas Pekerja		41

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pehitungan Waktu Efektif		41

Tabel 5.1 Faktor Utilitas Pekerja		50

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1  Kerangka Pikir		24

Gambar 3.1  Diagram Alir Metode Penelitian		29

Gambar 4.1  Denah Lantai		32

Gambar 4.2  Hasil Pekerjaan Selama 7 hari		33

Gambar 4.3  Hasil Pekerjaan Dan Penempatan Material Hari Ke-1		34

Gambar 4.4  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-1		43

Gambar 4.5  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-2		44

Gambar 4.6  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-3		45

Gambar 4.7  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-4		46

Gambar 4.8  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-5		47

Gambar 4.9  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-6		48

Gambar 4.10  Hasil Pekerjaan dan Penempatan Material Hari ke-7		49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : GAMBAR DENAH LANTAI

LAMPIRAN B : DATA HASIL PENGAMATAN

LAMPIRAN C : GAMBAR HASIL PEKERJAAN

LAMPIRAN D : BERKAS SKRIPSI

DAFTAR PUSTAKA

Aswar, Saifuddin, 2005. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta

Barry, dkk, 1993. Manajemen Konstruksi Profesional. Erlangga. Jakarta

Dipohusodo, Istimawan, 1995 Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1. Badan Penerbit Kanisius. Yogyakarta

Dipohusodo, Istimawan, 1995 Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 2. Badan Penerbit Kanisius. Yogyakarta

Oglesby, dkk. 1989. Productivity Improvement in Construction. McGraw-Hill Book Company. New York

Sinungan, Muchdarsyah, 2003. Produktivitas Apa Dan Bagaimana.               Bumi Aksara. Jakarta

Soeharto, Iman, 1997. Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operational. Erlangga. Jakarta

Surakhmad, Winarno, 1998. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda Teknik. Tarsito. Bandung

# Text boxes

53