TUGAS AKHIR

PERENCANAAN DAN METODE PELAKSANAAN

DINDING PENAHAN PADA SUNGAI PENAMBANGAN DI KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Disusun Oleh :

KURNIA KASTRI ISRA

NIM : 03105040

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK  SIPIL

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2008

ABSTRAK

PERENCANAAN DAN METODE PELAKSANAAN DINDING PENAHAN PADA SUNGAI PENAMBANGAN DI KECAMATAN PAJARAKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

Penulis		:  Kurnia Kastri Isra

NIM			:  03105040

Pembimbing I 	: Achmad Kayis, ST.

Pembimbing II 	: Sapto Budi Wasono, ST, MT.

Jalan merupakan faktor penting sebagai sarana penghubung antar daerah dan juga merupakan salah satu prasarana yang berfungsi mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah.

Dalam merencanakan dinding penahan tanah memerlukan data tanah. Data tanah digunakan data tanah setempat. Dari data yang diperoleh sifat – sifat tanah dipelajari kemudian di analisis daya dukung dan penurunannya. Sebuah dinding penahan tanah harus stabil terhadap geser, guling dan daya dukung. Dinding Penahan Kantilever dibuat dari beton bertulang yang tersusun dari suatu dinding vertikal dan tapak kaki.

Dari hasil perhitungan didapatkan dimensi dinding penahan tanah :

Tinggi dinding vertikal 6 m dan panjang tapak dasar 3 m dengan rincian :

Tebal penampang atas (t1) 	= 0,3 m

Tebal penampang bawah (t2)    = 0,6 m

Panjang tapak kaki 		= 1 m

Panjang tumit 			= 1,4 m

Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan Dinding Penahan Kantilever ini sebesar Rp. 384.357.000,00.

Kata Kunci : dinding penahan kantilever, daya dukung dan penurunan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………….……………….i

ABSTRAK………………………………………………………...……………...iii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………...iv

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………....viii

DAFTAR TABEL.………………………………………………...……………....x

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang………………………………………………………………..1

  - Perumusan Masalah …………………………….…………………………....2

  - Maksud dan Tujuan …………………………………………………….…....2

  - Batasan Masalah ……………………………………………………………..3

  - Manfaat……………………………………………………………………….3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

  - Pengertian Dinding Penahan.............................................................................4

2.1.1  Dinding Penahan Tembok Batu yang Berupa Balok.............................4

2.1.2  Dinding Penahan Beton Tipe Gravitasi.................................................5

2.1.3  Dinding Penahan Beton dengan Sandaran............................................6

2.1.4  Dinding Penahan Beton Bertulang dengan Balok Kantilever...............7

2.1.5  Dinding Penahan Beton Bertulang dengan Tembok Penyokong..........8

2.1.6  Dinding Penahan Khusus......................................................................8

2.1.7  Dinding Penahan Beton Bertulang dengan Penahan (Buttress)............9

2.1.8  Pemilihan Macam Dinding Penahan...................................................10

2.2  Perencanaan Dinding Penahan.......................................................................10

2.3  Gaya-gaya yang Bekerja Pada Dinding Penahan............................................10

2.3.1  Berat Sendiri Tembok Penahan Tanah.................................................10

2.3.2  Gaya Akibat Tekanan Tanah................................................................10

2.3.3  Beban Permukaan.................................................................................13

2.4  Syarat-syarat Stabilitas Dinding Penahan.......................................................14

2.4.1 Stabilitas Terhadap Guling....................................................................14

2.4.2  Stabilitas Terhadap Geser....................................................................15

2.4.3  Stabilitas Terhadap Penurunan.............................................................17

2.5  Penulangan......................................................................................................18

2.5.1  Menentukan Momen Lentur Akibat Gaya Geser dan Beban Kerja.....18

2.5.2  Kontrol Kekuatan Geser.......................................................................20

2.5.3  Perhitungan Penulangaan.....................................................................20

2.6  Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya)................................................21

2.6.1 Perhitungan Volume Pekerjaan.............................................................23

2.6.2  Analisa Harga Satuan...........................................................................24

2.6.3  Perhitungan Rencana Anggaran Biaya.................................................24

2.6.4  Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya................................................25

BAB III METODE PELAKSANAAN

  - Metode Pelaksanaan Pekerjaan.......................................................................26

  - Pekerjaan Persiapan........................................................................................27

  - Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank.....................................29

  - Pekerjaan Tanah..............................................................................................31

  - Pekerjaan Bekisting........................................................................................33

  - Pekerjaan Penulangan.....................................................................................33

  - Pekerjaan Pembersihan dan Mobilisasi..........................................................35

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

  - Kondisi Tanah Asli.........................................................................................36

  - Data Perencanaan............................................................................................36

4.2.1 Penentuan Tinggi Dinding Penahan..................................................37

4.2.2 Penentuan Lebar Tapak Dasar..........................................................38

4.2.3 Gaya-gaya Vertikal yang Bekerja Pada Dinding Penahan

Dinding Penahan dan Titik Tangkap...............................................39

4.2.4 Gaya-gaya Horizontal dan Titik Tangkap.........................................40

4.2.5 Stabilitas Dinding Penahan...............................................................42

4.2.6 Menentukan Momen Lentur dan Gaya Geser Akibat Beban

Berfaktor Pada Dinding Penahan.....................................................44

4.2.7 Perhitungan Tulangan Pada Dinding Vertikal..................................47

4.2.8 Perhitungan Momen Lentur dan Gaya Geser Akibat Beban

Berfaktor Pada Tapak Kaki..............................................................51

4.2.9 Kontrol Geser Pada Tapak Kaki.......................................................53

4.2.10 Perhitungan Lentur Pada Tapak Kaki.............................................53

4.2.11 Perhitungan Momen Lentur dan Gaya Geser Akibat Beban

Berfaktor Pada Tumit.......................................................................54

    - Kontrol Kekuatan Geser Pada Tapak Tumit...................................55

    - Perhitungan Tulangan Pada Tumit Kaki.........................................56

  - Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya)...............................................57

4.3.1 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya..............................................58

4.3.2 Analisa Harga Satuan........................................................................60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan.....................................................................................................66

  - Saran...............................................................................................................67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dinding Penahan Tembok Batu	5

Gambar 2.2	Dinding Penahan Tipe Gravitasi	6

Gambar 2.3	Dinding Penahan Beton dengan Sandaran	7

Gambar 2.4	Dinding Penahan dengan Balok Kantilever	7

Gambar 2.5	Dinding Penahan dengan Tembok Penyokong	8

Gambar 2.6	Dinding Penahan Khusus	9

Gambar 2.7	Dinding Penahan Buttress	9

Gambar 2.8	Gaya Akibat Tekanan Tanah Aktif	11

Gambar 2.9	Tekanan Tanah Aktif	12

Gambar 2.10	Tekanan Tanah Pasif	13

Gambar 2.11	Dinding Penahan dalam Kondisi Guling	14

Gambar 2.12	Gaya-Gaya pada Dinding Penahan	14

Gambar 2.13	Dinding Penahan dalam Kondisi Geser	16

Gambar 2.14	Perlawanan Terhadap Geser	16

Gambar 2.15	Distribusi Tegangan Tanah Akibat Resultan Beban di Tepi	18

Gambar 2.16	Diagram Beban dan Momen Lentur pada Dinding Vertikal	19

Gambar 3.1	Flow Chart Pelaksanaan Pekerjaan	26

Gambar 3.2	Rencana Pengukuran	30

Gambar 3.3	Rencana Pemasangan Bowplank	31

Gambar 3.4	Rencana Pengalihan Aliran	31

Gambar 4.1	Tinggi Tembok Penahan Tanah dan Kondisi Topografis	36

Gambar 4.2	Rencana Konstruksi Dinding Penahan Tanah	37

Gambar 4.3	Pembagian Penampang Dinding Penahan Tanah	39

Gambar 4.4	Gaya-gaya Horizontal dan Titik Tangkap Pada

Dinding Penahan Tanah	40

Gambar 4.5	Diagram Momen Dinding Penahan Akibat Beban Berfaktor	44

Gambar 4.6	Momen-momen Pada Dinding Vertikal	45

Gambar 4.7 	Tahapan Perhitungan Tulangan Pada Dinding Vertikal	47

Gambar 4.8 	Distribusi Tegangan Tanah Pada Tapak Kaki	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinggi Pemakaian Baku Pada Berbagai Tembok Penahan	10

Tabel 2.2	Nilai-nilai Koefisien Gesek Antara Beton dan Tanah	17

Tabel 4.1	Rekapitulasi Gaya Vertikal dan Horizontal	41

Tabel 4.2	Momen Pada Dinding Vertikal	45

DAFTAR PUSTAKA

Sosrodarsono Suyono dan Nakazawa Kazuto, 1995, MEKANIKA TANAH DAN TEKNIK PONDASI, Airlangga : Jakarta

Sudarmanto, 1996, KONSTRUKSI BETON 2, Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik : Bandung

Bowles Joseph E., 1984, ANALISA DAN DESAIN PONDASI, Airlangga : Jakarta

Istimawan Dipohusodo, 1994, STRUKTUR BETON BERTULANG, PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Soemarto C.D., 1995, HIDROLOGI TEKNIK, Airlangga : Jakarta

SK SNI T-15-1991-03, 1991, TATA CARA PERHITUNGAN STRUKTUR BETON UNTUK BANGUNAN GEDUNG, DPU-Yayasan LPMB : Bandung